|  | Décomposition de prix global et forfaitaire Travaux de fourniture et pose huisseries Bâtiment La Dauge |
| --- | --- |
| Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U. | Montant H.T. |
| L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci. |  |  |  |  |
| 1) Dépose des anciennes menuiseries Et évacuation dans une décharge agréée 2) Dépose et repose des volets persiennes existants 3) Menuiserie bois exotique haute densité prépeinte intérieur extérieur Fenêtre 2 vantaux haut. 1700mm x larg. 900mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes. Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28 Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut. 2680mm x larg.1300mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut 850mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2680mm x larg. 920mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 850mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2650mm x larg. 1900mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 600mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2650mm x larg. 1230mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 600mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Fenêtre 1 vantail haut 1000mm x larg. 550mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard. Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28 4) Finitions intérieur extérieur et nettoyage chantier | U Forfait U U U U U U Forfait | 18 1 13 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| Montant H.T. |  |  |  |  |
| T.V.A. |  |  |  |  |
| Montant T.T.C. |  |  |  |  |

|  | Décomposition de prix global et forfaitaire Travaux de fourniture et pose huisseries Restos du Coeur Désignation des ouvrages Unité Qté P.U. Montant H.T. L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci. 1) Dépose des anciennes menuiseries Et évacuation dans une décharge agréée 2) Menuiserie PVC blanc 9016 Fenêtre 2 vantaux haut. 1210mm x larg. 1000mm composé : Double grand vitrage, ouverture intérieure, pose en feuillure, poignée centrée arrondie blanche, vantaux égaux, crémone simple Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. Châssis à soufflet haut. 500mm x larg. 760mm composé : Double grand vitrage, ouverture intérieure, pose en feuillure, fermeture par ferme-imposte ventus blanc, manœuvre à gauche Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. Bloc porte haut. 2290mm x larg. 890mm composé : Double grand vitrage, pose en feuillure, seuil PMR 20mm en aluminium, soubassement plein, panneau isolant PVC lisse (haut 1800mm), ouverture intérieure droite tirant, serrure fercomatic à crochets, béquillage double, cylindre standard + 3 clés, hauteur de poignée pour norme PMR, Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.42, Sg=0.56, Rw (dB)=33. Fenêtre 2 vantaux + 2 fixes vitrés haut. 1210mm x larg. 3150mm composé : Double grand vitrage, pose en feuillure, ouvrant principal à droite (vue intérieure), poignée centrée arrondie blanche Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. 4) Finitions intérieur extérieur et nettoyage chantier U U U U U Forfait 16 12 2 1 1 1 Montant H.T. T.V.A. Montant T.T.C. |
| --- | --- |